## Slide 1
BODENSTATION
QAWARE SCHÜLERPRAKTIKUM 2026
Satelliten-Telemetrie
Vom Messwert im Orbit bis zur Anzeige am Boden – vier Komponenten, eine Datenstrecke.
Team „cooler Teamname“
August 2026
Notes: Begruessung. Ziel der Praesentation: den Weg eines einzelnen Messwerts vom Satelliten bis auf den Bildschirm zeigen und erklaeren, welche Komponenten dabei voneinander abhaengen.

## Slide 2
AUSGANGSPUNKT
Die Aufgabe
Was ankommt
Ein Satellit sendet Telemetrie in
unregelmäßigen Abständen.
Jede Datei enthält die Messung
genau eines Sensors.
Was zu tun ist
Daten entgegennehmen, prüfen
und den Zustand jedes Sensors
aktuell halten – ohne eine
Datei doppelt zu verarbeiten.
Wer es braucht
Ein Space Controller sieht alle
aktuellen Werte auf einen Blick
und kann den Verlauf eines
Sensors nachvollziehen.
EIN DATENSATZ, WIE ER IM AUFGABENBLATT STEHT
{
"type": "thruster",
"name": "thruster_1.a",
"pressure": 3.345,
"temperature": 432.21
}
Der Zeitstempel fehlt im Inhalt
Er steckt im Dateinamen:
TM_20260806_143000.json
Die Bodenstation muss ihn herauslösen.
Satelliten-Telemetrie · Team „cooler Teamname“
02
Notes: Die Aufgabenstellung in eigenen Worten. Wichtig: die Daten kommen als Dateien an, nicht als Live-Stream. Genau daraus ergibt sich der Aufbau des Systems. Der Space Controller ist unser Nutzer.

## Slide 3
ÜBERBLICK
Architektur
Satellit
tools/DataGenerator.py
erzeugt Messwerte
Dateiablage
data/*.json
Übergabepunkt
Bodenstation
Bodenstation.py
liest, prüft, sendet
Verwaltung
BeispielVerwaltung.py
FastAPI, 4 Routen
Datenbank
MongoDB
2 Collections
JSON-Datei
liest & prüft
HTTP POST
Motor, async
Frontend
webapp/ · React 19 + Vite
Startseite
Datenansicht
fragt alle
10 Sekunden ab
GET /data/current
GET /data_wsi/
GET /data_wsi/{name}
Vier eigenständige Prozesse plus die Datenbank im Container. Der Übergang Satellit → Bodenstation läuft über das Dateisystem, alles danach über HTTP – das Frontend nutzt drei der vier Routen.
Satelliten-Telemetrie · Team „cooler Teamname“
03
Notes: Der Ueberblick. Fuenf Stationen in einer Reihe, das Frontend haengt unten am Backend. Wichtig zu betonen: die Uebergabe zwischen Satellit und Bodenstation laeuft ueber das Dateisystem, alles danach ueber HTTP. Jede Komponente laeuft als eigener Prozess und kann einzeln neu gestartet werden.

## Slide 4
BACKEND · KOMPONENTE 1
Der Satellit
13 Sensoren, zwei Typen
9 × thruster – thruster_1.a bis thruster_3.c
4 × gas_valve – Sauerstoff- und Wasserstofftanks
Alle 3 Sekunden meldet sich ein zufällig gewählter Sensor.
Jede Meldung wird eine Datei
Dateiname: TM_JJJJMMTT_HHMMSS.json
Inhalt: name, type, pressure, temperature
Abgelegt im Ordner data/ – dem Übergabepunkt.
DER GENERATOR STÖRT ABSICHTLICH – DIE WAHRSCHEINLICHKEITEN STEHEN IM CODE
ANTEIL
WAS PASSIERT
WIE ES AUSSIEHT
WER ES ABFÄNGT
60 %
Alles in Ordnung
Werte in gültigen Bereichen
–
10 %
Unplausible Messwerte
Druck ~2 Mio. bar, −220 K
Wertebereichsprüfung
10 %
Kaputter Datensatz
überall der Text "Error"
Datentypprüfung
20 %
Falsches Dateiformat
.txt, .yaml, .xml, .pdf
Endungsprüfung
Rund 40 Prozent der eintreffenden Dateien sind unbrauchbar. Die Bodenstation muss sie erkennen, ohne dabei stehenzubleiben.
Satelliten-Telemetrie · Team „cooler Teamname“
04
Notes: Der Datengenerator steht fuer den Satelliten. Entscheidend fuer das Verstaendnis des ganzen Projekts: er liefert absichtlich zu 40 Prozent unbrauchbare Daten. Genau dafuer braucht die Bodenstation ihre Pruefungen. Die Wahrscheinlichkeiten stehen direkt im Code.

## Slide 5
BACKEND · KOMPONENTE 2
Die Bodenstation
1
Endung
.json?
2
Inhalt
beginnt mit {?
3
Zeitstempel
Dateiname lesbar?
4
Datentypen
3 Texte, 2 Zahlen?
5
Wertebereich
0,5–9 bar / 200–500 K?
AUSSORTIERT – MIT BEGRÜNDUNG IM PROTOKOLL
Was danach passiert
Zeitstempel aus dem Dateinamen wird ISO-Format
Datensatz geht per HTTP POST an die Verwaltung
Die Datei wird gelöscht – keine Doppelverarbeitung
Dauerbetrieb
Endlosschleife, halbe Sekunde Pause wenn nichts da ist
Dateien werden sortiert gelesen – Namen sind chronologisch
Eine kaputte Datei stoppt die Schleife nicht
Ergebnis: von 100 eintreffenden Dateien erreichen etwa 60 die Verwaltung – und zwar nur solche, die vollständig und plausibel sind.
Satelliten-Telemetrie · Team „cooler Teamname“
05
Notes: Die Bodenstation ist die erste Komponente aus dem Aufgabenblatt. Fuenf Pruefstufen hintereinander, jede kann die Datei aussortieren. Erst danach geht der Datensatz per HTTP raus. Die Datei wird in jedem Fall geloescht, damit sie nicht doppelt verarbeitet wird.

## Slide 6
BACKEND · KOMPONENTE 3
Die Verwaltung
METHODE
ROUTE
ZWECK
AUFRUFER
POST
/data/
Messwert aufnehmen und speichern
Bodenstation.py
GET
/data/current
Aktueller Wert aller Sensoren
Startseite
GET
/data_wsi/{name}
Komplette Historie eines Sensors
Detailfenster
GET
/data_wsi/
Historie aller Sensoren
Datenansicht
Ein POST, zwei Schreibvorgänge
Historie: der Messwert wird hinten angehängt
Aktueller Wert: wird nur ersetzt, wenn der neue
Messwert tatsächlich jünger ist
Beides in einem try/except – Fehler wird 503, nicht 500
Warum FastAPI hier passt
Pydantic prüft jeden eingehenden Datensatz automatisch
Unpassende Daten werden mit 422 abgelehnt, bevor
sie die Datenbank erreichen
Swagger-Doku unter /docs entsteht ohne Zusatzarbeit
Satelliten-Telemetrie · Team „cooler Teamname“
06
Notes: Die Verwaltung ist das Herz des Systems: FastAPI mit vier Routen. Sie ist die einzige Komponente, die mit der Datenbank spricht. Wer Daten will, fragt hier und nicht direkt in MongoDB.

## Slide 7
BACKEND · SCHNITTSTELLE
Das Datenmodell
class DataModel(BaseModel):
time: datetime
name: str = Field(min_length=1)
type: str = Field(min_length=1)
pressure: float
temperature: float
class MeasurementModel(BaseModel):
time: datetime
pressure: float
temperature: float
DataModel
Was die Bodenstation sendet. Fehlt ein Feld
oder passt ein Typ nicht, antwortet die
Verwaltung mit 422.
MeasurementModel
Ein Messwert ohne Sensornamen – der steht
schon im Dokument darüber. Wird für current
und für die Historie verwendet.
GroupedDataModel
Ein Sensor mit seiner Liste von Messwerten –
genau die Form, in der ein Dokument in der
Datenbank liegt.
time ist ein datetime, kein Text
Damit kann die Datenbank Zeitpunkte vergleichen
und sortieren. Ein Text ließe sich nur alphabetisch
sortieren.
Satelliten-Telemetrie · Team „cooler Teamname“
07
Notes: Das Datenmodell ist der Tuersteher. Drei Klassen: DataModel fuer das, was hereinkommt, MeasurementModel fuer einen einzelnen Messwert, GroupedDataModel fuer einen Sensor mit seiner Historie. Der Typ von time ist entscheidend - dazu kommt spaeter noch eine eigene Folie.

## Slide 8
BACKEND · KOMPONENTE 4
Die Datenbank
Collection data
NUR DER AKTUELLE ZUSTAND
Ein Dokument pro Sensor – immer 13.
Ein neuer Messwert ersetzt den alten vollständig.
Bleibt dadurch dauerhaft klein und schnell.
Beantwortet: „Wie geht es dem Satelliten gerade?“
Collection data_wsi
DIE KOMPLETTE HISTORIE
Ein Dokument pro Sensor mit einer Liste aller Messwerte.
Es wird nur angehängt, nie gelöscht.
Wächst mit jeder Meldung weiter.
Beantwortet: „Wie war der Verlauf?“
STAND DER DATENBANK
13
SENSOREN IN DATA
13
DOKUMENTE IN DATA_WSI
2 315
MESSWERTE IN DER HISTORIE
1
DATENBANK IN DOCKER
Dieselbe Frage zweimal getrennt beantwortet: die eine Collection bleibt klein, weil sie vergisst – die andere wächst, weil sie sich alles merkt.
Satelliten-Telemetrie · Team „cooler Teamname“
08
Notes: Zwei Collections mit unterschiedlicher Aufgabe. Die eine bleibt klein und schnell, weil sie pro Sensor nur ein Dokument hat und der alte Wert ersetzt wird. Die andere waechst, weil sie nichts wegwirft. Der Vergleich der Dokumentzahlen macht das deutlich: 13 gegen 13 Dokumente, aber 0 gegen 2315 Messwerte.

## Slide 9
FRONTEND · ÜBERBLICK
Zwei Ansichten, ein Umschalter
localhost:5173
Satelliten Daten
Live-Telemetrie der Bodenstation
Daten durchsuchen…
⌘K
Thruster
thruster_1.a
3,35
432,2
thruster_1.b
3,12
441,7
Oxygen Tanks
o_tank_1
5,10
268,4
o_tank_2
4,87
271,9
Hydrogen Tanks
h_tank_1
6,02
240,1
h_tank_2
5,74
236,8
Startseite
Startseite.jsx + AlteTable.jsx · GET /data/current
localhost:5173
Satelliten Daten
vor 3 s
Aktualisieren
Telemetrie
Live-Sensordaten der Bodenstation
DATENSÄTZE
2 315
Ø DRUCK
4,71
bar
Ø TEMPERATUR
351,8
K
Sensor, Typ oder Zeitstempel suchen…
⌘K
NAME ↕
TYP ↕
DRUCK (BAR) ↕
TEMPERATUR (K) ↕
ZEITPUNKT ↓
thruster_1.a
thruster
3,35
432,2
14:31:02
o_tank_1
gas_valve
5,10
268,4
14:30:53
thruster_2.b
thruster
2,88
455,7
14:30:44
h_tank_2
gas_valve
6,02
240,1
14:30:35
Datenansicht
App.jsx + Suche.jsx + SensorTable.jsx · GET /data_wsi/
⌘K · Enter · Klick
Escape
ansicht
Satelliten-Telemetrie · Team „cooler Teamname“
09
Notes: Einstieg in den Frontend-Teil. Die Anwendung hat genau zwei Ansichten, umgeschaltet wird ueber eine einzige Zustandsvariable in App.jsx. Links die Startseite mit den aktuellen Werten, nach Tanktyp gruppiert. Rechts die Datenansicht mit Suche, Sortierung und Kennzahlen. Wichtig: die beiden Ansichten holen ihre Daten von unterschiedlichen Routen - die Startseite die aktuellen Werte, die Datenansicht die Historie.

## Slide 10
FRONTEND · AUFBAU
Der Komponentenbaum
main.jsx
StrictMode
App.jsx
hält ansicht und suchbegriff
ansicht = "start"
Startseite.jsx
Umlaufbahn-Animation, ⌘K und Enter führen weiter
AlteTable.jsx
3 Gruppen: Thruster, Oxygen, Hydrogen
GET /data/current
SensorDetail
Modal mit der Historie eines Sensors
GET /data_wsi/{name}
Klick
ansicht = "daten"
Kennzahl ×3
Suche.jsx
SensorTable.jsx
Ø Druck, Ø Temperatur, Anzahl
⌘K, Escape, Trefferzähler
5 Spalten sortierbar, Mini-Balken, Treffer
useSensorData
eigener Hook, kapselt das Laden
GET /data_wsi/
{ daten, status,
fehler, … }
Drei der vier Backend-Routen sind angebunden – jede an genau einer Stelle.
Satelliten-Telemetrie · Team „cooler Teamname“
10
Notes: Der Aufbau in React. Von links nach rechts wird es spezieller. App.jsx ist die einzige Stelle, die entscheidet, welche Ansicht laeuft. Der Hook useSensorData steht bewusst daneben und nicht in einer Komponente: er kapselt das Laden, und App.jsx bekommt nur noch das Ergebnis. Bemerkenswert: das Frontend benutzt drei der vier Backend-Routen - jede an genau einer Stelle.

## Slide 11
FRONTEND · OBERFLÄCHE
Die Datenansicht
localhost:5173
Satelliten Daten
vor 3 s
Aktualisieren
Telemetrie
Live-Sensordaten der Bodenstation – durchsuchbar und sortierbar.
DATENSÄTZE
2 315
Ø DRUCK
4,71
bar
Ø TEMPERATUR
351,8
K
Sensor, Typ oder Zeitstempel suchen…
⌘K
NAME ↕
TYP ↕
DRUCK (BAR) ↕
TEMPERATUR (K) ↕
ZEITPUNKT ↓
thruster_1.a
thruster
3,35
432,2
06.08.2026, 14:31:02
o_tank_1
gas_valve
5,10
268,4
06.08.2026, 14:30:53
thruster_2.b
thruster
2,88
455,7
06.08.2026, 14:30:44
h_tank_2
gas_valve
6,02
240,1
06.08.2026, 14:30:35
1
1
Aktualisieren & „vor 3 s“
Eigene Komponente – der Sekundentakt rendert
nur diese Zeile neu, nicht die Tabelle.
2
2
Kennzahlen
Rechnen über die gefilterten Zeilen,
verändern sich also mit der Suche.
3
3
Suche
⌘K springt hinein, Escape leert das Feld.
4
4
Sortierung
Alle 5 Spalten, je eigener Vergleich pro Typ.
5
5
Mini-Balken
Lage im gültigen Bereich: 0,5–9 bar / 200–500 K.
6
6
Typ als Badge
thruster oder gas_valve – der Wert kommt
unverändert aus der Datenbank.
Satelliten-Telemetrie · Team „cooler Teamname“
11
Notes: Die Datenansicht im Detail. Diese Folie am besten durchklicken und die sechs Punkte einzeln erklaeren. Punkt 1 ist ein schoenes Beispiel fuer eine bewusste Entscheidung: die Sekundenanzeige steckt in einer eigenen kleinen Komponente, damit der Sekundentakt nicht jede Sekunde die ganze Tabelle neu rendert. Punkt 2 ist ehrlich zu benennen - die Mittelwerte laufen ueber die gefilterte Liste, und die enthaelt derzeit die ganze Historie.

## Slide 12
FRONTEND · DATENFLUSS
Von der Antwort zur Tabellenzeile
ANTWORT VON GET /DATA_WSI/
{
"thruster": {
"thruster_1.a": [
{ "time": "…T14:31:02",
"pressure": 3.35,
"temperature": 432.2 },
{ "time": "…T14:29:53", … }
],
"thruster_1.b": [ … ]
},
"gas_valve": { … }
}
WAS DIE TABELLE BRAUCHT
NAME ↕
TYP ↕
DRUCK (BAR) ↕
TEMPERATUR (K) ↕
ZEITPUNKT ↓
thruster_1.a
thruster
3,35
432,2
14:31:02
thruster_1.a
thruster
3,41
430,8
14:29:53
thruster_1.b
thruster
3,12
441,7
14:31:11
o_tank_1
gas_valve
5,10
268,4
14:30:53
flachKlopfen()
3 Schleifen
EINE ZEILE PRO MESSWERT
Der Schlüssel _id wird aus type, name und time
zusammengesetzt – damit React jede Zeile
wiedererkennt, auch wenn sich die Sortierung ändert.
Ebene 1 · type
Ebene 2 · name
Ebene 3 · Messwerte
for (const [type, sensoren] of Object.entries(json))
for (const [name, messungen] of Object.entries(sensoren ?? {}))
for (const messung of messungen ?? [])
zeilen.push({ _id: `${type}-${name}-${messung.time}`, type, name, ...messung })
13 Sensoren × rund 178 Messwerte = 2 315 Zeilen – neu gebaut bei jedem Abruf.
Satelliten-Telemetrie · Team „cooler Teamname“
12
Notes: Die Stelle, an der Backend und Frontend aufeinandertreffen. Das Backend liefert dreifach verschachtelt: Typ, dann Name, dann die Liste der Messwerte. Eine Tabelle braucht aber eine flache Liste. Genau das macht flachKlopfen mit drei ineinanderliegenden Schleifen - die Farben zeigen, welche Schleife welche Ebene aufloest. Der Preis dafuer steht unten: aus 13 Sensoren werden 2315 Zeilen, und zwar bei jedem Abruf neu.

## Slide 13
FRONTEND · AKTUALISIERUNG
Wie die Daten nachkommen
DER ABRUF-TAKT
fetch
1. Abruf
10 s Pause
fetch
2. Abruf
10 s Pause
fetch
3. Abruf
10 s Pause
fetch
4. Abruf
…
GET /data_wsi/
Der Timer für die nächste Abfrage wird erst gesetzt, nachdem die Antwort da ist – deshalb kann sich nichts stapeln.
Drei Zustände
laedt
ok
fehler
Antwort da
Netz / Server
404 heißt „noch nichts empfangen“ und gilt bewusst als ok – die Tabelle zeigt dann ihren Leer-Hinweis.
Aufräumen beim Verlassen
1
Ansicht wird verlassen
React ruft die Aufräumfunktion
2
controller.abort()
das laufende fetch wird abgebrochen
3
fetch wirft AbortError
kein echter Fehler, nur ein Abbruch
4
return
kein setState auf eine leere Komponente
Satelliten-Telemetrie · Team „cooler Teamname“
13
Notes: Wie das Frontend aktuell bleibt. Kein Push vom Server, sondern Abfragen im Takt. Der wichtige Punkt an der Zeitleiste: der Timer fuer die naechste Abfrage wird erst gesetzt, nachdem die Antwort da ist. Mit setInterval waere das anders - dann koennten sich langsame Anfragen stapeln und ueberholen. Rechts der Aufraeumteil, der leicht vergessen wird: ohne AbortController wuerde eine Antwort auf eine verlassene Ansicht zurueckkommen und in einer Komponente landen, die es nicht mehr gibt.

## Slide 14
FRONTEND · BEDIENUNG
Suchen und Sortieren
EINGABE
thruster 14:31
⌘K
thruster
UND
14:31
text = [name, type, time]
.join(" ").toLowerCase()
begriffe.every(b => text.includes(b))
Gesucht wird im rohen Zeitstempel
2026-08-06T14:31:02 findet man
06.08.2026, 14:31:02 nicht
ERGEBNIS
NAME ↕
TYP ↕
DRUCK (BAR) ↕
TEMPERATUR (K) ↕
ZEITPUNKT ↓
thruster_1.a
thruster
3,35
432,2
2026-08-06T14:31:02
o_tank_1
gas_valve
5,10
268,4
2026-08-06T14:31:11
thruster_2.b
thruster
2,88
455,7
2026-08-06T14:31:20
thruster_1.a
thruster
3,41
430,8
2026-08-06T14:29:53
h_tank_2
gas_valve
6,02
240,1
2026-08-06T14:30:44
thruster_3.c
thruster
4,15
398,6
2026-08-06T14:31:35
3 von 6 Datensätzen
Zeile 2 scheitert am Namen, Zeile 4 und 5 an der Uhrzeit.
Sortierung
Text · localeCompare(de)
Zahl · x − y
Zeit · parseZeit() → ms
Mini-Balken
3,35 bar
432,2 K
Satelliten-Telemetrie · Team „cooler Teamname“
14
Notes: Suche und Sortierung, die zwei Funktionen, die der Space Controller wirklich benutzt. Bei der Suche ist der Kniff die UND-Verknuepfung: mehrere Woerter verengen, sie erweitern nicht. Und ein Detail, das man kennen muss: gesucht wird im rohen Zeitstempel, nicht in der angezeigten Form. Wer '06.08.2026' eingibt, findet nichts - '2026-08-06' schon.

## Slide 15
KOPPLUNG
Wer hängt von wem ab
KOMPONENTE
BRAUCHT
SCHNITTSTELLE
FÄLLT SIE AUS, DANN …
Satellit
nichts
schreibt Dateien
keine neuen Daten, System bleibt stabil
Bodenstation
Dateiablage, Verwaltung
liest Dateien, HTTP POST
Dateien stapeln sich im Ordner data/
Verwaltung
MongoDB
HTTP, Motor-Treiber
Bodenstation bekommt Fehler, Frontend leer
MongoDB
Docker
Port 27017
Verwaltung antwortet mit 503
Frontend
Verwaltung
3 × HTTP GET
Tabelle meldet den Fehler, Daten laufen weiter
Was gut funktioniert
Jede Komponente kennt nur ihren direkten Nachbarn.
Nur die Verwaltung spricht mit der Datenbank.
Jeder Prozess ist einzeln neu startbar.
Wo es noch wehtut
Die Bodenstation löscht die Datei auch dann, wenn der
POST fehlschlägt – der Messwert ist dann verloren.
Ein Wiederholversuch braucht vorher einen Schutz gegen
doppelte Einträge in der Historie.
Satelliten-Telemetrie · Team „cooler Teamname“
15
Notes: Diese Folie beantwortet die Frage aus dem Aufgabenblatt: wer ruft wen auf. Die Kopplung ist absichtlich lose. Besonders schoen: faellt die Verwaltung aus, bleiben die Dateien einfach im Ordner liegen und gehen nicht verloren - allerdings nur, solange die Bodenstation sie nicht vorher schon geloescht hat. Das ist eine ehrliche Schwachstelle.

## Slide 16
AUS DER PRAXIS
Fünf Fehler, die wir gefunden haben
SYMPTOM
URSACHE
WARUM ES PASSIERTE
LÖSUNG
422
Zeitstempel im falschen Format
Dateiname 20260806_1102 ist kein Datum
In ISO-Format umwandeln
500
find_many gibt es nicht
Methode existiert in Motor nicht
find bzw. aggregate
500
Altdaten ohne Feld current
Ältere Codeversion schrieb anderes Format
Filter plus Aufräumen
still
Älterer Wert überschrieb den neuen
Reihenfolge der Dateien war zufällig
Nur ersetzen wenn jünger
still
Historie war nicht chronologisch
Verzeichnis liefert keine Sortierung
Dateien sortiert einlesen
Die stillen Fehler waren die schlimmeren
Ein Statuscode fällt sofort auf. Ein falsch sortierter
Verlauf sieht auf den ersten Blick richtig aus –
auffallen würde er erst im Diagramm.
Was uns beim Suchen geholfen hat
Die Fehlermeldung des Servers nennt Feld und Grund.
Den gesendeten Datensatz und die Antwort direkt
nebeneinander protokollieren – dann sieht man sofort,
ob der Fehler beim Sender oder beim Empfänger liegt.
Satelliten-Telemetrie · Team „cooler Teamname“
16
Notes: Fuenf echte Fehler aus der Entwicklung. Diese Folie ist der interessanteste Teil des Vortrags: nicht was geplant war, sondern was schiefging und wie man es gemerkt hat. Bei jedem Punkt kurz sagen, woran man den Fehler bemerkt hat - der Statuscode ist meist der Hinweis.

## Slide 17
BACKEND · IM DETAIL
Der Fehler 422
WAS DER SERVER ANTWORTETE
"loc": ["body", "time"],
"msg": "Input should be a valid
datetime or date",
"input": "20260806_110216"
WAS GESENDET WURDE – UND WAS NÖTIG WAR
falsch: "time": "20260806_110216"
richtig: "time": "2026-08-06T11:02:16"
datetime.strptime(name, "%Y%m%d_%H%M%S")
.isoformat()
Was der Statuscode verrät
422 heißt: die Anfrage kam an, aber der Inhalt
passt nicht zum Modell. Also kein Netzwerkproblem.
Die Meldung nannte Feld, Grund und den gesendeten
Wert – damit war die Ursache eindeutig.
Die zweite, wichtigere Lehre
Nach dem Fix blieb der Fehler – der laufende Prozess
hatte die geänderte Datei nie neu gelesen.
uvicorn lädt mit --reload selbst neu.
Eigene Skripte muss man von Hand neu starten.
Satelliten-Telemetrie · Team „cooler Teamname“
17
Notes: Ein Fehler im Detail, weil er alles zeigt: die Fehlermeldung war praezise, man musste sie nur lesen. Und die zweite Lehre war noch wichtiger: der Code war schon repariert, aber der laufende Prozess hatte die Datei nie neu gelesen. Der Server laedt mit --reload automatisch neu, eigene Skripte nicht.

## Slide 18
AUSBLICK
Was als Nächstes kommt
FRONTEND
AUFGABE
WARUM
Verlaufsdiagramm
Die Historie ist bisher nur eine Tabelle
Ø-Werte auf den aktuellen Stand
sie rechnen heute über die ganze Historie
DataFetching.jsx löschen
Restdatei, ruft GET /data/ – gibt es nur als POST
Die zwei Abruf-Schleifen zusammenlegen
Startseite und Datenansicht fragen getrennt
BACKEND
THEMA
AB WANN ES WEHTUT
Ein Dokument pro Messwert
255 882 Messwerte, ca. 190 Tage Dauerbetrieb
Seitenweises Abrufen der Historie
ab etwa 40 000 Messwerten pro Sensor
Index auf Typ und Name
ab einigen hundert Sensoren
Schutz gegen doppelte Einträge
sobald ein Wiederholversuch dazukommt
Seit dem letzten Stand erledigt
CORS freigeschaltet
Frontend angebunden
3 von 4 Routen in Benutzung
Die Anzeige läuft – offen ist nicht mehr die Verbindung, sondern was sie genau holen soll.
Woher die Zahl 255 882 kommt: MongoDB erlaubt pro Dokument 16 MB, ein Messwert braucht gemessene 64 Byte.
Die saubere Lösung wäre ein eigenes Dokument pro Messwert statt einer langen Liste – gut zu wissen, für dieses Projekt aber nicht nötig.
Satelliten-Telemetrie · Team „cooler Teamname“
18
Notes: Ehrlicher Ausblick, links Frontend und rechts Backend. Zwei Punkte, die auf einer aelteren Fassung dieser Folie noch offen standen, sind inzwischen erledigt - das steht unten als eigene Zeile. Beim ersten Frontend-Punkt ist der Zusammenhang wichtig: die Datenansicht laedt die komplette Historie, deshalb rechnen die Mittelwerte ueber alle Messwerte und nicht ueber den aktuellen Stand. Die Zahlen rechts sind ausgerechnet, nicht geschaetzt: 16 MB geteilt durch die gemessene Groesse eines Messwerts ergibt 255.882 Messwerte, bei der gemessenen Rate etwa 190 Tage.

## Slide 19
ABSCHLUSS
Was wir gelernt haben
01
Schnittstellen zuerst klären
Der 422er war kein Programmierfehler, sondern eine
Unstimmigkeit über ein Format. Beide Seiten für sich
waren richtig – nur eben nicht zueinander passend.
02
Fehlermeldungen genau lesen
Die Antwort des Servers nannte Feld, Grund und Wert.
Das Suchen bestand darin, die Meldung ernst zu nehmen,
und nicht darin, im Code herumzuprobieren.
03
Prüfen, was wirklich läuft
Geänderter Code wirkt erst, wenn der Prozess ihn
gelesen hat. Zweimal haben wir einen Fehler gesucht,
der längst behoben war.
Ein Messwert legt einen weiten Weg zurück.
Satellit → Datei → Bodenstation → Verwaltung → Datenbank → Anzeige
Vielen Dank – Fragen?
Satelliten-Telemetrie · Team „cooler Teamname“
19
Notes: Abschluss. Die drei Punkte sind die eigentlichen Lernergebnisse und gelten unabhaengig von diesem Projekt. Dann Raum fuer Fragen.